Zawód: ELEKTRYK  IO

Przedmiot: ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA część 2

Nauczyciel:   mgr Barbara Gałuszka

| Tydzień | Temat | Zagadnienia | Treści | Źródła |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.05.2022 – 03.05.2022 | 32- 33. Obwód elektryczny i jego elementy. | 1.Elementy obwodu elektrycznego. 2. Symbole graficzne źródeł. 3. Schemat najprostszego obwodu elektrycznego nierozgałęzionego. | Ad.1. W skład obwodu elektr. wchodzą: a) elementy źródłowe (aktywne), wymuszają przepływ prądu, należą do nich źródła napięcia. b) elementy odbiorcze (pasywne), należą do nich: oporniki, cewki, kondensatory. I Ad.3. E R |  |
|  | 34 – 35.Podstawowe prawa obwodów elektrycznych. | 1. Prawo Ohma. 2. I prawo Kirchoffa. 3. II prawo Kiechoffa. 4. Prawo Jouleˋa - Lenza | Ad.1 Natężenie prądu jest proporcjonalne do wartości napięcia a odwrotnie do wartości rezystancji I = [A ] Ad.2. Suma natężeń prądów wpływających do węzła obwodu jest równa sumie natężeń prądów z niego wypływających I4 I1 - węzeł I3 I2 I2 I4= I1I3 Ad.3. W dowolnym oczku obwodu elektrycznego suma algebraiczna sił elektrycznych i spadków napięć na rezystancjach w każdym oczku obwodu jest równa zero. Ad.4. Ilość ciepła wydzielonego na rezystancji przy przepływie prądu wyraża się wzorem: Q = U · I · t = I2 · R · t [J ] (dżul ) |  |
|  | 36 – 37. Obwody szeregowe. | 1. Rezystancja całkowita. 2. Parametry dla obwodów szeregowych. | Przy szeregowym połączeniu rezystorów, rezystancja całkowita jest równa sumie rezystancji poszczególnych rezystorów; R1 R2 R3 RC = R1 R2 R3 Ad. 2. Dla obwodów szeregowych prąd się nie zmienia. |  |
|  | 38 – 39. Obwody równoległe. | 1. Rezystencja całkowita. 2. Łączenie równoległe źródeł. | Ad.1. = R1 R R2 Ad.2. Łączenie równoległe źródeł napięcia stosuje się w przypadku zwiększonego obciążenia. |  |
|  | 40.Dzielnik napięcia. | 1. Zastosowanie dzielnika napięcia. | Często zdarza się , że urządzenie elektr. wymaga zasilania napięciem niższym, wówczas stosuje się dzielnik napięcia |  |
|  | 41. Przekształcanie układu pasywnego gwiazda – trójkąt. | 1. Połączenie elementów w trójkąt i w gwiazdę. | W obwodach elektrycznych rezystory są łączone nie tylko szeregowo i równolegle. Często trzy rezystory tworzą połączenie w trójkąt lub w gwiazdę. |  |
|  | 42-43. Obliczanie parametrów obwodów z wykorzystaniem praw obwodów elektrycznych. | 1. Na napięcie U = 20 V włączono przewodnik o rezystencji R = 5Ω. Oblicz prąd. 2. W obwodzie o napięciu zasilania 230 V włączono 4 odbiorniki każdy o rezystencji R1 = 10 Ω Oblicz prąd w obwodzie. | 1. Skorzystaj z prawa Ohma. 2. Narysuj obwód, oblicz rezystencję całkowitą dla połączenia szeregowego. |  |
|  | 44. Bilans mocy. | 1. Wielkości znamionowe. 2. Moc pobierana przez odbiornik. 3. Energia zużywana przez odbiornik. | Ad.1. Napięcie znamionowe odbiornika jest to napięcie , na które odbiornik został zaprojektowany (obliczony) i wykonany. Przed włączeniem odbiornika do sieci sprawdź czy jego napięcie znamionowe zgadza się z napięciem sieci. Ad.2 P = U · I [ W ] Wat Ad.3. W = U · I · t = P · t [J ] (dżul) 1kWh = 3600000 J (dżuli) |  |
|  | 45. Obliczanie mocy odbiorników prądu stałego. | 1. Ile energii zużywa miesięcznie telewizor o poborze mocy 160 [W ] przy użytkowaniu średnio 3 godziny dziennie. 2. W obwodzie o trzech opornikach połączonych szeregowo R1 = 5 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 2 Ω, napięcie zasilania wynosi U = 30 V. Oblicz moc pobieraną przez rezystory. | Ad.1. Pobór energii mierzy licznik wyskalowany w kilowatogodzinach [kWh]. Należy podać energię w [kWh]. Ad.2. Skorzystać ze wzorów: na prawo Ohma, całkowita rezystencja. |  |
|  | 46-48. Rozwiązywanie obwodów prądu stałego. | Podręcznik S. Bolkowski str. 96 pytania 41, 44, 4.11, 4.12, 4.14, 4.16. | Bardzo proszę wybrać 3 pytania z podanego podręcznika obok i odpowiedzi przesyłać na mojego e-maila. |  |